## Slide 1: Atelier Simulation de la fabrication additive DMD
Morgan Dal 14-16 Mai 202
« Comparaison de modèles avec activation d’éléments et ALE »

## Slide 2: Sommaire
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
  Activation d’éléments
  ALE
Cas 1 : Modèle avec activation d’éléments
Cas 2 : Modèle avec ALE
Conclusion et remarques

## Slide 3: Informations
Je vous invite à lire les instructions ci-dessous, puis à télécharger sans attendre votre version d'évaluation de COMSOL Multiphysics valable 10 jours à compter d'aujourd'hui sur:
https://www.comsol.com/guided-video/guided-tutorial-set-up-and-run-a-simulation-with-comsol/8311/cm-2fe56819bb01b60ab134f5501b58c347
Numéro de votre licence: 8079355
Passcode: 9FF73FFFF7F57F35-PTFR-220523-8079355-6D1C87B0298C
Date d'expiration: 23 mars 2022 à 9h00
Deux modèles fournis :
- CSMA_activEl0.mph
- CSMA_ALE0.mph

## Slide 4: Problème physique et hypothèses
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Le procédé DMD
La simulation du procédé
Jet de gaz/poudre
Le laser
La pièce
Amont
Aval

## Slide 5: Problème physique et hypothèses
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Les hypothèses (dans le cas présent)
Partie avale uniquement
Partie amont simplifiée
Pas d’hydrodynamique
Pas de changement de phase
CL simplifiées
Cas simulé et résultats expérimentaux
Plaser = 1500 W
Vitesse = 1400 mm/min
Rlaser = 1 mm
Hauteur de couche = 350 µm
Débit de poudre = 8 g/min

## Slide 6: Les deux méthodes
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Activation d’éléments
Plutôt pour des simulations thermo-mécaniques macroscopiques
Principe :
« Modification des propriétés mécaniques au moment de l’activation »
Dans Comsol :
- « facteur d’échelle » qui réduit la rigidité et la masse volumique pour simuler l’absence de matériau
- les effets mécaniques sont supprimés au moment de l’activation
- attention à l’activation thermique
Cellules actives
Novelles cellules activées à t
Cellules inactives
t+dt
Scale factor 10-5
Scale factor 1

## Slide 7: Les deux méthodes
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian)
Plutôt pour des simulations thermo-hydrodynamique mesoscopiques
Principe :
« L’interface est déformée de manière Lagrangienne et dans le domaine la solution est calculée de manière Eulerienne* »
Dans Comsol :
- Maillage mobile (Conservatif)
- Géométrie déformée (Non-conservatif)
- Loi de dépôt de matière à définir
* Avec correction
Géométrie d’origine
Géométrie déformée
t+dt

## Slide 8: Cas 1
Géométrie
Longueur = 5 cm
Largeur = 5 mm
Hauteur = 1.75 mm
Hauteur de couche = 0.350 mm
Matériaux
Inconel 718
Air
Module d’Young = 210 GPa
Coefficient de Poisson = 0.3
Conductivité th. = 29.6 W/m/K
Masse volumique = 7400 kg/m3
Chaleur massique = 720 J/kg/K
Conductivité th. = 0.3 W/m/K*
Masse volumique = 1.2 kg/m3
Chaleur massique = 1000 J/kg/K
Assistant de modélisation / 3D / Mécanique du solide + transferts de chaleur / Temporel
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques

## Slide 9: Cas 1
Physiques
Mécanique du solide (Attention : Pas de calcul mécanique)
((R<=Rlaser)*(t>0*tp)*(t<1*tp) || solid.wasactive)
Activation des éléments
Trajectoire de dépôt
Deux domaines élastiques*
Déformations libres en surface
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques

## Slide 10: Cas 1
Physiques
Thermique
Propriétés de l’inconel
Propriétés de l’inconel dans l’apport
et de l’air ailleurs :
29.6*solid.isactive+0.3*(1-solid.isactive)
source*solid.isactive*(t>0*tp)*(t<1*tp)
Source de chaleur sur frontière de l’apport
et isolation ailleurs* :
*Intégrer les pertes convectives et radiatives
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques

## Slide 11: Cas 1
Maillage et résolution
Maillage quadrangulaire
Taille 1 /personnalisé / Hauteur de couche
Résolution
range(0,Rlaser/vit0/2,N*tp)
60000 DDL
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques

## Slide 12: Cas 1
Résultats
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques

## Slide 13: Cas 1
Amélioration du champs thermique
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Exercices
Prise en compte des pertes radiatives et convectives
Amélioration de l’apport d’énergie
Simulation des effets mécaniques

## Slide 14: Cas 2
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Géométrie
Longueur = 5 cm
Largeur = 5 mm
Hauteur = 1.75 mm
Hauteur de couche = 0.350 mm
Matériaux
Inconel 718
Air
Module d’Young = 210 GPa
Coefficient de Poisson = 0.3
Conductivité th. = 29.6 W/m/K
Masse volumique = 7400 kg/m3
Chaleur massique = 720 J/kg/K
Conductivité th. = 0.3 W/m/K*
Masse volumique = 1.2 kg/m3
Chaleur massique = 1000 J/kg/K
Assistant de modélisation / 3D / Transferts de chaleur + Géométrie déformée / Temporel

## Slide 15: Cas 2
Physiques
Thermique
Propriétés de l’inconel
Flux de chaleur
source
*Attention à l’isolation thermique
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques

## Slide 16: Cas 2
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Physiques
ALE (Géométrie déformée)
Déformation libre
Déplacement normal nul
Vitesse normale de déformation*
*Attention à bien choisir la vitesse
0.8*nz*5*qm_poudre/(pi*Rpoudre^2)/7400*exp(-5*((x-x0)^2+(y-y0)^2)/Rpoudre^2)

## Slide 17: Cas 2
Maillage et résolution
Maillage quadrangulaire
Taille 1 /personnalisé / Hauteur de couche
Résolution
range(0,Rlaser/vit0/2,N*tp)
50000 DDL
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques

## Slide 18: Cas 2
Couplage fort entre dépôt et température
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Exercices
Prise en compte des pertes radiatives et convectives
Amélioration de l’apport de matière
Simulation de l’hydrodynamique

## Slide 19: Conclusion
Couplage pas si simple en AEL
Des effets de contre réaction à cause des éléments « silencieux »
Problème physique et hypothèses
Les deux méthodes
Cas 1
Cas 2
Conclusion et remarques
Bilan des exercices
Pertes plus simple en ALE qu’en AEL
L’apport de chaleur et de matière très sensible
…